## Slide 1
LECTURE 1
60-MINUTE MAIN LECTURE · LEAD INSTRUCTOR
What Is a CPU —
and Why Verify It?
Big question How does a computer understand and execute instructions?
诺瓦留学 NOVARA · RISC-V CPU Verification

## Slide 2
LECTURE 1 · CPU FOUNDATIONS
What this hour covers
01
Why verification matters
12 min
02
What a CPU actually is
15 min
03
Fetch · decode · execute
18 min
04
RISC-V and our setup
15 min
诺瓦留学 NOVARA · RISC-V CPU Verification
Lecture 1 · Roadmap
Notes: 用 1–2 分钟过一遍今天的节奏：告诉学生这节 60 分钟大课分成哪几块、各块大概多长时间，让他们心里有数。强调这是“主导师讲概念、助教带动手”的安排——今天先建立思路和方法，所有上机细节稍后交给助教在 lab 里逐步带。不要在这页停太久，快速进入正题。

## Slide 3
LECTURE 1 · THE STAKES
A bug in silicon cannot be patched
Once a chip is manufactured, a mistake is frozen into hardware. There is no software update. This is why companies verify processors exhaustively before they are ever built — and why verification engineers are some of the most valued people in the industry.
THE PENTIUM LESSON, 1994
$475M
Intel's recall cost for one division bug that escaped verification.
Caught earlier, in simulation, the fix would have cost almost nothing.
诺瓦留学 NOVARA · RISC-V CPU Verification
Lecture 1
Notes: 开场（约12分钟）。先抛大问题：芯片造出来之后，里面的 bug 能不能像 App 那样打补丁修复？答案是不能——错误会被固化进硬件。用 1994 年 Intel 奔腾 FDIV 除法 bug 举例：一个验证没抓住的小错误，最后召回花了大约 4.75 亿美元；如果在仿真阶段就发现，几乎零成本。落点：这就是为什么验证工程师很值钱，也是这门课要带大家做的事。让学生记住一句话——验证是在制造之前发现问题。

## Slide 4
LECTURE 1 · THE MACHINE
A CPU is simpler than it looks
Registers
32 tiny, ultra-fast slots inside the CPU. Our CPU has x0–x31; x0 is always 0.
Memory
A larger store for data and instructions. Ours holds 256 words.
Program counter
Points at the current instruction, then moves to the next.
Instructions
The small, fixed commands the CPU knows how to perform.
诺瓦留学 NOVARA · RISC-V CPU Verification
Lecture 1
Notes: 约15分钟。把 CPU 拆成四个最小部件来讲，不要堆术语。寄存器=CPU 内部的极快小格子，强调 x0 永远是 0，后面会反复用到；内存=更大的仓库，存数据和指令；程序计数器 PC=指着当前这条指令的手指，执行完就指向下一条；指令=CPU 认识的一小套固定命令。建议在白板上画一个方框（CPU，里面放寄存器和一个算术单元）+ 旁边一个内存条，边讲边画。让学生明白：复杂芯片也是这几样东西的放大版。

## Slide 5
LECTURE 1 · THE HEARTBEAT
Every CPU repeats one simple loop
01
Fetch
Read the instruction the PC points to.
02
Decode
Work out what it means and which registers it uses.
03
Execute
Do the operation — add, store, compare, jump.
04
Advance
Move the PC on, and repeat.
Our simulator does exactly this, one instruction at a time, in plain C++.
诺瓦留学 NOVARA · RISC-V CPU Verification
Lecture 1
Notes: 约18分钟，本节核心。CPU 的全部工作就是不停重复一个循环：取指→译码→执行→前进。逐格讲，配合手势像心跳一样重复。强调三点：一次只处理一条指令；PC 决定下一条是谁；分支和跳转的本质就是改写 PC。告诉学生我们给的仿真器就是用 C++ 把这个循环写出来，下周会真的跑起来看。可以现场点名让学生复述这四步，确保记住。

## Slide 6
LECTURE 1 · THE LANGUAGE
RISC-V: the instruction set we use
An instruction set architecture (ISA) is the vocabulary a CPU understands.
RISC-V is open, simple, and real — used across industry and universities, which makes it perfect for learning.
ADDI x1, x0, 5
# take x0 (always 0)
# add 5
# store the result in x1
Result x1 becomes 5.
Simple commands → easy to build, test, and reason about.
诺瓦留学 NOVARA · RISC-V CPU Verification
Lecture 1
Notes: 约15分钟。先解释 ISA：CPU 能听懂的词汇表。RISC-V 的卖点——开源、精简、业界和学界都在用，所以最适合教学。用屏幕上的 ADDI x1, x0, 5 现场拆解：读 x0（永远是 0）、加 5、结果写进 x1，所以 x1=5。再次呼应 x0=0 这个梗。结尾点题：指令越简单，越容易实现、验证和推理——这正是这门课能用一个小 CPU 讲清验证的原因。留 2 分钟回应课堂讨论问题：为什么工程师偏爱精简指令集？

## Slide 7
WITH YOUR TAs
In the lab: see the machine for yourself
Your TAs will walk you through the Week 1 worksheet — no coding yet, just understanding.
Lab 1 — CPU Foundations
Task 1 draw the CPU system
Task 2 decode an instruction
ADDI x1, x0, 7
Task 3 explain the data flow
In this session you will
1
Sketch a CPU with registers, memory, and an instruction.
2
Decode instructions by hand, register by register.
3
Explain how information moves between the parts.
4
Build the vocabulary you will use for the next four weeks.
诺瓦留学 NOVARA · RISC-V CPU Verification
Lecture 1 · Lab handoff
Notes: 交接页：这是大课和 lab 的分界。你只需用一两分钟点题——说明接下来这部分由助教带大家在机器上动手完成，主导师不必讲实现细节。把屏幕上的命令和任务简单过一遍，让学生知道等会儿要做什么、目标是什么，然后把时间交给助教。提醒学生：遇到问题先看 trace、先讲证据，再问助教。

## Slide 8
You are now
verification engineers.
You understand the machine. Next, you will watch it run — and learn to read what it is doing.
NEXT WEEK Inside the simulator — fetch, execute, and the execution trace.
诺瓦留学 NOVARA · RISC-V CPU Verification
Notes: 收尾约 2 分钟：用屏幕上这句话给本周做一个有力、正向的总结，让学生感到自己确实学到了真本事。然后预告下周主题，制造期待——一句话点出下周要解决的新问题即可。